Краткий научный отчет по стационару «Горячинск» за 2011 г.

В 2011 г. на стационаре Горячинск продолжены экспериментальные работы в рамках Интеграционного проекта СО РАН № 56, проекта РФФИ № 09-05-98611 «Электромагнитная диагностика (свойства, строение, структура) кристаллических массивов Алданского щита наземными и дистанционными методами радиоимпедансного и георадарного зондирования и профилирования».

Основные научные мероприятия на базе стационара «Горячинск» в 2011 г.:

1. 20-25 июля 2011 г. Георадарные профилирования байкальских дюн в районе, прилегающему к стационару Горячинск.

2. 15 июля - 10 августа 2011 г. Режимные измерения Шумановских резонансов с помощью Анализатора спектров СК4-72/2, с предусилителями и 2-х магнитно-индукционного датчиков на стационаре «Горячинск» и на мысе Повалишина (вблизи п. Горячинск) (Интеграционный проект № 56, грант РФФИ № 09-05-98611).

3.  23-28 августа 2011 г. Повторные ежегодные GPS змерения на сезонном репере TURK  вблизи стационара «Горячинск» в рамках Интеграционного проекта № 56.

4. 25-30 октября 2011 г. на базе стационара Горячинск совместно с ИСЗФ СО РАН и ГИ СО РАН проведены пробные режимные измерения поля радиостанций, работающих в ДВ, СВ и КВ диапазонах частот, для определения доплеровского смещения частот.

5. 15 июля - 10 августа 2010 г. проведена диагностика состояния здоровья группы населения п. Горячинск и пациентов бальнеологического отделения Центра восточной медицины МЗ РБ с помощью автоматизированного цифрового пульсодиагностического комплекса.

В течение 2011 года в разные сезоны на базе стационара «Горячинск» проводили научную работу 17 сотрудников Отдела физических проблем БНЦ СО РАН, среди них 6 аспирантов очного обучения, 1 сотрудник Геологического института СО РАН, 5 сотрудников Института земной коры СО РАН, 3 сотрудника Иститута солнечно-земной физики СО РАН, 1 врач Центра восточной медицины Минздрава РБ.

Основные научные результаты, полученные на базе стационара «Горячинск» в 2011 г.:

Методом георадарного профилирования выявлено тектоническое нарушение типа сброс под Байкальскими дюнами в п. Горячинск (рис.1, 2). На рис. 2 желтой прерывистой линией обозначена линия сброса. Она определяется на радарограмме сменой характера слоистости разреза. Сброс проходит под острым углом к берегу на расстоянии от 190 (профиль 3) до 250 м (профиль 1).

В результате измерений Шумановских резонансов в диапазоне частот от 1 до 50 Гц с помощью анализатора спектров и двух магнитно-индукционных датчиков на стационаре «Горячинск» и на мысе Повалишина вблизи п. Горячинск получены первых 4 резонанса (фото 3,4). Полученные предварительные данные позволят оценить возможность проведения постоянных наблюдений Шумановских резонансов вблизи оз. Байкал.

Рис.1. Георадарные профили 1, 2, 3 на Байкальских дюнах. п. Горячинск.

Красным пунктиром показано положение выявленного тектонического нарушения.

Рис.2. Радарограммы 3 смежных профилей от берега Байкала с рельефом. Георадар «Око-2». Антенный блок АБ-250.

Фото 3, 4. Наблюдаемые 4 первые Шумановские резонансы на стационаре «Горячинск» в конце июля – начале августа 2011 г.

По результатам работ на базе стационара «Горячинск» в 2011 г. были опубликованы следующие статьи в рецензируемых изданиях:

1. Нагуслаева И.Б., Башкуев Ю.Б., Хаптанов В.Б., Дембелов М.Г. Электромагнитное поле земной волны над узкими тектоническими разломами. // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2011. № 1. С. 185-188.

2. Балханов В.К., Башкуев Ю.Б., Дембелов М.Г., Хаптанов В.Б. Фрактальные электромагнитные характеристики талой воды из озерного льда. // Электромагнитные волны и электронные системы, т. 16, 2011, с. 54-56.

3. Балханов В.К., Башкуев Ю.Б. Способ детектирования возможного электромагнитного предвестника землетрясений. // Журнал технической физики, 2011. т. 81. Вып. 9. С. 140-143.